## Slide 1
DISPOSITIVOS E
POKAYOKE
Dinamica Educacional de geométricas para fixar conhecimento do Pokayoke + Dispositivo

## Slide 2: - Dispositivos de controle (slide com definição do que é e para que serve) - LEONARDO PNP Cravação Inserção da Vetoinha Vasca furo Diametro Ventoinha Batimento da Ventola

## Slide 3
Pokayoke (slide com definição do que é e para que serve) - LEONARDO
- produto: Conectores do motor do atuador / motor / regulador
- processo: tranca do capo / tapoo / gabrito da guarnição

## Slide 4
ANORMALIDADE

## Slide 5
・O que é defeito: um produto fora da especificação numa inspeção ou checagem de processo.
・O que é anormalidade: Qualquer variação, não intencional, do processo ou produto que seja diferente do usual.
Conceito
・ Julgue defeitos através do resultado (OK / com defeito) na inspeção.
・ Julgue anormalidades através das “mudanças no processo ou produto”
Defeito
Anormalidade
Processo ou Produto OK
・Defeito Crônico
・Sem capabilidade
・Erros frequentes
・Dimensionais NG
・Primeiro defeito
・Defeito crítico
・Aumento de defeitos
・Falhas que não podem ser detectadas na inspeção.
・（Ruído, vibração, baixa resistência, durabilidade, etc.)
O que é Anormalidade e Diferença para Defeito
Definição
DINAMICA
Pegar um rear blower e causar 5 defeitos (sem presilha / fio do conector invertido / etiqueta rasurada / ausência de parafuso/ sem o tapo do motor) + folha de operação com os pontos de verificação

## Slide 6
Exemplos de Anormalidades
O tempo de ciclo aumentou!
O material está mais escuro do que o normal!
Peça está caindo!
Parafuso da máquina no piso!
Esta saindo mais peças não conforme que o normal.
A máquina está com barulho estranho!
Está saindo mais peças que o normal!
Máquina está com vazamento óleo!
Mostrando vários tipos de anormalidade
- vasca com afloramento
- ventoinha do rear blower com contaminação de material
- damper impenado empenado

## Slide 7
Qualquer variação “não intencional” do processo ou produto que seja diferente do usual
1. O que é Anormalidade e Diferença para Defeito
Item | Descrição | Exemplo
a) Quando algo está diferente de sempre |  Quando sentir que o ruído, cor, tato, cheiro, quantidade, peso, dureza, precisão estão diferentes do habitual. Quando muda algo no aspecto da peça, da bancada. | ・O cheiro do material está diferente do normal. ・O ruído da bomba está mais alto/baixo que antes. ・A matéria prima está diferente de sempre. ・Apareceu um brilho diferente.
 |  Quando há ocorrência de algum fenômeno diferente em máquinas, JIG’S, calibres, etc.. | ・A luz de aviso da máquina fica caindo ・Detecção de vazamento de água, óleo, matéria prima.
 |  Quando executar a operação de acordo com a Folha de operação e não conseguir realizá-la. | ・O tempo de ciclo de injeção ficou mais longo. ・Estou tendo dificuldade para fazer a montagem.
b) Quando sentir algo estranho |  Quando detectar falta ou excesso de peças/ componentes | ・Há falta ou sobra de peças que supostamente estavam na quantidade certa.
 |  Não consegue julgar se está conforme ou não conforme | ・Não é possível saber mesmo com uma comparação com a peça boa (padrão).
c) Quando há peças caídas |  Quando derrubar a peça | ・Derrubou peça funcional.
 |  Quando perceber que há peça caída | ・Uma peça completamente desconhecida estava caída (peça no chão).
d) Quando os pontos na carta de controle (CP) indicam alguma anormalidade |  | ・ Quando estiverem dentro do limite mas em uma faixa diferente do habitual.

## Slide 8
Quando a ocorrência de falha está diferente do normal (discrepância do resultado)
1. O que é Anormalidade e Diferença para Defeito
Item | Descrição | Exemplo
Quando da Ocorrência da falha |  Quando ocorrer falha pela primeira vez (inédita). | ・Quando ocorre falha de um item que não está descrito na “carta P”.
 |  Quando ocorrer uma quantidade de falhas maior que a normal. | ・Uma falha que só ocorre de vez em quando e está ocorrendo de forma contínua.
 |  Quando uma falha que sempre ocorria parou de aparecer. | ・Uma falha crônica que ocorria até ontem parou de ocorrer de repente.
 |  Quando ocorrer uma falha crítica. | ・Quando ocorrer falha crítica. ・Quando ocorrer uma falha mesmo com a presença de Pokayoke.
 |  Quando ocorrer uma falha similar a uma falha do passado | . Ocorrência da mesma falha após contramedidas.
 |  Quando há mais peças para retrabalho do que o normal. | 

## Slide 9
A
Verificar a presença e integridade dos 3 gominus (A1, A2 e A3);
B
Verificar a presença do tapo do motor;
C
Verificar o layout e posição dos fios do chicote do motor, além da fixação do conector do chicote no regulador de velocidade realizando o (empurre, luxe e empurre);
D
Verificar a integridade e informações das etiqueta de rastreabilidade da peça, a mesma não pode conter rasuras ou falhas na impressão dos dados (D1 e D2)
E
Verificar a presença dos 6 parafusos, que fixamos toda carcaça do Rear Blower (E1, E2, E3, E4, E5 e E6)
1
Realizar a inspeção no Rear Blower antes de acomodar a mesma na embalagem, conforme os pontos descrito abaixo:
1R8800000 1
DINAMICA EM GRUPO – ENCONTRAR OS DEFEITOS

## Slide 10
SEGREGAÇÃO

## Slide 11
PRODUTOS IDENTIFICADOS E NO CARRINHO DE SEGREGADO
Etiqueta para identificar a situação do produto
- Segregação de peças + Etiqueta para preencher - ERNANDE
- Ruota com defeito m(5 pçs)
- Damper (5 pçs)
Mostrar que também utiliza-se para peças boas (ex: quando as peças estçao em uma embalagem alternativa, quando estou fazendo algum teste)
Adicionar o check list de contenção para saber a quantidade de peças boas e peças ruins (evitar parada no cliente)

## Slide 12
DOCUMENTOS E REGISTROS

## Slide 13
Banco De Testes
Posto Critico
Folha de Operação
Padrão Positivo
Padrão Negativo
Posto Critico
Nivel 1
Escalonada
CDR
UOM
Alerta de Qualidade

## Slide 14
Tirar foto do operador em uma estação ex: p1
Folha de Operação
Falha de Parâmetro
Liberação de Setup
3 primeiras peças liberadas
Alerta de Qualidade
Carta P
Controle de batimento
UOM